附件1：实景三维三明建设项目报价表

| 序号 | 采购内容 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 实景三维三明建设项目 |  |

附件2：实景三维三明建设项目工程监理报价表

| 序号 | 采购内容 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 实景三维三明建设项目工程监理 |  |

附件3：实景三维三明建设项目建设内容

一、城市级实景三维数据建设工作内容

1、优于0.03米城市级实景三维MESH模型建设

| 分项任务 | 任务内容 | 成果内容及格式 | 成果精度及要求 | 任务量（平方千米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优于0.03米城市级实景三维MESH模型建设 | 优于0.03米分辨率的倾斜航空摄影 | 原始像片：JPG格式 Pos数据：txt格式 镜头参数：OPT格式或其他格式 | 1.分辨率优于0.03米； 2.平面位置中误差优于0.3米、高程中误差优于0.25米； 3.航向重叠度与旁向重叠度需控制在75%-80%； 4.确保影像质量影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，具有丰富的层次，能真实反映实际材质的图案、质感、颜色及透明度，能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像； 5.数据底部无碎片；外边缘应裁切整齐；水面无破洞；路面无重叠三角面，路面高低起伏<0.5米； 6.建筑物间距大于1米的重点建筑，其结构无粘结；建筑主体外立面无穿透性孔洞等。 | 106.75 |
|  | 像控测量 | 像控成果表：XLSX格式 |  |  |
|  | 空三加密 | 空三加密成果：XML格式 空三报告：pdf格式 |  |  |
|  | MESH三维模型生产 | MESH三维模型：OSGB（S3M）格式和OBJ格式各一套 元数据：shp格式 |  |  |

2、城市级基础地理实体建库

| 分项任务 | 生产方式 | 成果内容及格式 | 成果精度及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市级基础地理实体建库 | 1.基于存量数据做转换生产； 2.基于存量数据做转换更新生产； 3. 采集生产。 | 1.实体数据库：GDB数据库格式 2.元数据：XLS格式 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 | 生产方式 | 任务量 |
|  |  |  | 基础地理实体数据平面位置中误差（单位：米） | 已有1：500与1：1000 DLG情况：现势性达到2022年的面积为9.39平方千米，现势性达不到2022年的数据面积为77.67平方千米，无图区域面积为19.69平方千米。 |
|  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 由1∶500基础地理信息要素数据转换生产或转换更新生产 |  |
|  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 由1∶1000 基础地理信息要素数据转换生产或转换更新生产 |  |
|  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 采集生产 |  |
|  |  |  | 基础地理实体数据高程中误差（单位：米） |  |
|  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 由1∶500基础地理信息要素数据转换生产或转换更新生产 |  |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 由1∶1000基础地理信息要素数据转换生产或转换更新生产 |  |
|  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 采集生产 |  |

- 城市三维模型LOD1.3级快速构建

| 任务 | 成果内容及格式 | 成果精度及要求 | 任务量（平方千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市三维模型LOD1.3级快速构建 | 三维模型数据：OBJ格式 纹理数据：JPG格式 属性数据：SHP格式 元数据：XLS格式 | 满足《实景三维中国建设城市三维模型快速构建技术规定》； 平面位置精度：平面、丘陵中误差优于1.0米；山地、高山地中误差优于2.0米； 高程位置精度：平地中误差优于0.5米；丘陵中误差优于1.0米；山地中误差优于1.5米；高山地中误差优于2.0米。 | 106.75 |

二、数据库管理、运维管理、在线应用系统建设工作内容

| 编号 | 功能名称 | 功能模块说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理系统 |
| 1.1 | 数据检查 | 基本检查、图形检查、逻辑一致性检查、实体关系检查、检查方案管理、批量检查、检查报告管理 |
| 1.2 | 数据处理 | 数据格式转换、实体数据编辑 |
| 1.3 | 数据库目录管理 | 数据库目录编辑与配置、实体数据库初始化 |
| 1.4 | 数据入库 | 实体数据入库、场景数据入库、缓存数据入库、元数据入库、原始数据元数据入库（原数据路径管理，溯源作用） |
| 1.5 | 实体关系 | 实体关系数据导入 |
| 1.6 | 元数据 | 元数据标准管理：元数据标准编辑、元数据标准导入、元数据标准导出；元数据管理：元数据导入、元数据导出、元数据编辑、元数据检索、元数据一览表、元数据统计 |
| 1.7 | 实体数据查询统计 | 数据加载与地图浏览、属性查询统计、空间范围查询统计、实体关系查询与浏览 |
| 1.8 | 实体数据导出 | 选择对象导出、选择对象范围导出、绘制矩形范围导出、绘制多边形范围导出、绘制圆形范围导出、上传范围导出、按属性筛选导出、导出源数据格式的实体数据，保留原始图层数 |
| 1.9 | 实体数据更新 | 更新包更新实体、追加/替换更新、实体历史管理 |
| 1.10 | 三维数据更新 | 倾斜更新、模型更新、三维缓存更新 |
| 1.11 | 服务发布与管理 | 地图服务发布、场景服务发布、实体服务发布 |
| 1.12 | 系统配置 | 备份与恢复、系统日志、系统配置 |
| 2 | 运维监管系统 |
| 2.1 | 系统运维监管 |
| 2.2 | 服务运维监管 |
| 3 | 在线应用系统 |
| 3.1 | 数据浏览 | 目录挂接、二维数据加载与浏览、三维数据加载与浏览、物联感知数据加载与浏览 |
| 3.2 | 常用工具 | 浏览工具、属性识别、底图切换、图层控制、测量工具、飞行漫游、地名定位、政区定位、分屏比对、标注、输出、书签 |
| 3.3 | 分析工具 | 挖填方分析、光照分析、通视分析、可视域分析、剖面分析、天际线分析、坡度坡向分析、淹没分析、开敞度分析、限高分析 |
| 3.4 | 实体可视化 | 实体列表展示、实体二维图元展示、实体三维图元展示、实体关系展示 |
| 3.5 | 实体分析 | 实体全文检索、实体周边查询、实体多语义查询、实体统计 |
| 3.6 | 耕地保护一张图 | 耕地图斑展示、耕地图斑占用分析 |
| 3.7 | 应用集锦 | 应用面板、应用详情 |
| 4 | 二三维地图服务发布引擎 |

三、三明市政务云资源服务内容

| GIS服务器 |
| --- |
| 序号 | 虚拟机名称 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 操作系统 | 带宽（Mbps） | IP地址 |
| 单位 | 1核 | 1GB | 100GB | —— | 0 | —— |
| 数量 | 16 | 32 | 500 | 自备 | 0 | 1 |
| 服务年限 | 3 |
| 文件服务器 |
| 序号 | 虚拟机名称 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 操作系统 | 带宽（Mbps） | IP地址 |
| 单位 | 1核 | 1GB | 100GB | —— | 0 | —— |
| 数量 | 8 | 16 | 4096 | 自备 | 0 | 1 |
| 服务年限 | 3 |
| 应用服务器 |
| 序号 | 虚拟机名称 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 操作系统 | 带宽（Mbps） | IP地址 |
| 单位 | 1核 | 1GB | 100GB | —— | 0 | —— |
| 数量 | 8 | 16 | 500 | 自备 | 0 | 1 |
| 服务年限 | 3 |
| 注：项目以三明市电子政务云平台为主要网络环境，向电子政务云申请服务器和网络资源，并将系统部署在电子政务云平台上。政务云资源服务需求周期为三年，每年需求量以实际需求为准。政务云资源服务费用覆盖三年周期，并纳入实景三维三明建设项目整体费用内。 |